## Slide 1
최승식
Chap 3. Transport Layer(3)

## Slide 2: TCP 프로토콜
TCP특징
  연결형 프로토콜
  신뢰성 보장
  흐름제어
  혼잡제어
  스트림통신
    바이트단위로 전송

## Slide 3: 3.5 TCP 세그먼트 구조
source port #
dest port #
32 bits
응용 데이터
(variable length)
sequence number
acknowledgement number
Receive window
Urg data pnter
checksum
F
S
R
P
A
U
head
len
not
used
Options (variable length)
URG: 긴급데이터
(generally not used)
ACK: ACK #
PSH: 푸쉬데이터(1비트)
RST, SYN, FIN(각1비트):
연결설정
(setup, teardown
commands)
받을 수 있는
바이트수
데이터 바이트
카운팅
(not segments!)
인터넷체크섬
(UDP와 동일)
* MSS(Maximum Segement Size) : 최대 세그먼트 크기
헤더길이(4비트)
예약(6비트)
MSS,
윈도우스케일팩터
타임스탬프

## Slide 4: TCP seq. #’s and ACKs
Seq. #’s:
  세그먼트 데이터의 첫번째 바이트 단위의 번호
ACKs:
  상대측으로 부터 받을 첫번째 다음 바이트단위의 번호
  누적 ACK
Host A
Host B
Seq=42, ACK=79, data = ‘C’
Seq=79, ACK=43, data = ‘C’
Seq=43, ACK=80
User
types
‘C’
host ACKs
receipt
of echoed
‘C’
host ACKs
receipt of
‘C’, echoes
back ‘C’
time
simple telnet scenario

## Slide 5: TCP reliable data transfer
TCP는 IP의 비신뢰 서비스를 기반으로 신뢰성 서비스를 생성
파이프라인(병렬) 세그먼트
누적 ack
TCP 싱글 재전송 타이머 사용
버퍼링
재전송은 다음경우에 발생:
  timeout 시
  중복 ack

## Slide 6: TCP: retransmission scenarios
Host A
Seq=100, 20 bytes data
ACK=100
time
premature timeout
Host B
Seq=92, 8 bytes data
ACK=120
Seq=92, 8 bytes data
Seq=92 timeout
ACK=120
Host A
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
loss
timeout
lost ACK scenario
Host B
X
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
time
Seq=92 timeout
SendBase
= 100
SendBase
= 120
SendBase
= 120
Sendbase
= 100

## Slide 7: TCP retransmission scenarios (more)
Host A
Seq=92, 8 bytes data
ACK=100
loss
timeout
Cumulative ACK scenario
Host B
X
Seq=100, 20 bytes data
ACK=120
time
SendBase
= 120

## Slide 8: Fast Retransmit
타임아웃 시간은 상대적으로 너무 길다 :
  손실패킷 재전송에 지연시간 과다
중복된 ACK를 이용하여 손실 세그먼트를 알 수 있슴
  세그먼트가 손실되면 많은 중복 ACK 발생
송신자가 3 중복 ACK를 수신하면, ACK를 수신한 데이터 이후 세그먼트는 손실되었슴을 알 수 있슴
  fast retransmit: 타임아웃전에 세그먼트를 재전송함

## Slide 9: Fast retransmit algorithm:
fast retransmit

## Slide 10: TCP Flow Control
TCP연결의 수신측은 버퍼를 가지고 있슴
speed-matching service: 송신자의 전송률(IP의 도착률)과 수신자의 응용 재생률(drain rate)을 동일하게 함
응용 프로세스가 버퍼를 읽는 속도보다 늦을 수 있슴
송신자가 수신버퍼가 넘치지 않도록 데이터를 조절함
flow control

## Slide 11: TCP Flow control: how it works
수신자는 여유공간을 세그먼트의 RcvWindow에 포함하여 송신자에게 알림
송신자는 unACK데이터를 RcvWindow 값에 한정함
  수신버퍼 오버플로가 발생하지 않도록
spare room in buffer
RcvWindow
= RcvBuffer-[LastByteRcvd - LastByteRead]

## Slide 12: TCP Connection Management
Three way handshake:
Step 1: 클라이언트 는TCP SYN 세그먼트를 서버에 보냄
  초기 클라이언트 순서번호를 명시
  데이터 불포함
Step 2: 서버는 SYN를 수신하고 SYNACK 세그먼트로 응답
  서버는 버퍼를 할당
  서버 초기 순서번호를 규정
Step 3: 클라이언트는 SYNACK수신하고 ACK 로 응답(데이터를 포함할 수 있슴)

## Slide 13: TCP Connection Management

## Slide 14: TCP Connection Management (cont.)
Closing a connection:
client closes socket: clientSocket.close();
Step 1: client 는 TCP FIN 를 서버로 보냄
Step 2: server 는 FIN를 수신하고, ACK로 응답하고 FIN를 전송하고 연결종료 상태진입
Step 3: client 는 FIN수신하고, ACK로 응답
  “timed wait”후 종료 -
Step 4: server는 ACK수신하고 연결종료
client
FIN
server
ACK
ACK
FIN
close
close
closed
timed wait

## Slide 15: TCP 상태처리(클라이언트 측)

## Slide 16: TCP 상태처리(서버측)