## Slide 1
최승식
Chap 4. Network Layer(1)

## Slide 2: 1. Network-Layer Functions
일반적인 네트워크 계층의 기능
  forwarding: 패킷을 라우터의 입력에서 출력으로 옮기는 것
  routing: 출발지부터 목적지까지 패킷이 거치는 경로를 결정하는 것
    Routing algorithms
  연결설정(일부네트워크에 적용)
    데이타그램을 전송하기 전에 송수신 호스트와 라우터가 가상 연결을 설정함
    네트워크와 트랜스포트 계층 연결 서비스 구분
      Network: 2개의 호스트간 연결
      Transport: 2개의 프로세스간 연결

## Slide 3
1
2
3
0111
value in arriving
packet’s header
routing algorithm
local forwarding table
header value
output link
0100
0101
0111
1001
3
2
2
1
라우팅과 포워딩 테이블의 역할

## Slide 4: 2. 가상회선과 데이터그램 네트워크
데이터그램 네트워크는 비연결형 서비스를 제공함
가상회선 네트워크는 연결형 서비스를 제공함
네트워크 연결형 서비스 | 트랜스포트 연결형서비스
호스트간 연결 | 프로세스간 연결
ATM, 프레임릴레이 | TCP
종단시스템, 라우터(코어) 구현 | 종단시스템에 구현
참조

## Slide 5: 가상회선(VC:Virtual Circuit) 네트워크
가상회선 설정, 유지, 해제
ATM, frame-relay, X.25에서 사용
일부 인터넷에서 사용
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
1. Initiate call
2. incoming call
3. Accept call
4. Call connected
5. Data flow begins
6. Receive data

## Slide 6: 데이터그램 네트워크
네트워크 계층에 연결 설정과정이 없슴
라우터 : 종단간 연결에 대한 상태정보가 없슴
  네트워크 계층에 연결에 대한 개념이 없슴
목적지 호스트 주소를 이용하여 패킷 포워딩
  동일한 목적지 주소를 가진 패킷도 다른 경로를 통해 도착할 수 있슴(가상회선네트워크는 x)
application
transport
network
data link
physical
application
transport
network
data link
physical
1. Send data
2. Receive data

## Slide 7: Datagram : Forwarding table
Destination Address Range Link Interface
11001000 00010111 00010000 00000000
through 0
11001000 00010111 00010111 11111111
11001000 00010111 00011000 00000000
through 1
11001000 00010111 00011000 11111111
11001000 00010111 00011001 00000000
through 2
11001000 00010111 00011111 11111111
otherwise 3

## Slide 8: Datagram : Longest prefix matching
Prefix Match Link Interface
11001000 00010111 00010 0
11001000 00010111 00011000 1
11001000 00010111 00011 2
otherwise 3
DA: 11001000 00010111 00011000 10101010
Examples
DA: 11001000 00010111 00010110 10100001
Which interface?
Which interface?

## Slide 9: 3. Router 구조 개요
2가지 라우터 기능
routing algorithms/protocol (RIP, OSPF, BGP) 실행
입력링크에 출력링크로 데이터그램 포워딩

## Slide 10: 4. The Internet Network layer
forwarding
table
네트워크 계층 구성요소:
Routing protocols
path selection
RIP, OSPF, BGP
IP protocol
addressing conventions
datagram format
packet handling conventions
ICMP protocol
error reporting
router “signaling”
Transport layer: TCP, UDP
Link layer
physical layer
Network
layer

## Slide 11: IP datagram format
ver
length
32 bits
data
(variable length,
typically a TCP
or UDP segment)
16-bit identifier
header
checksum
time to
live
32 bit source IP address
IP 프로토콜 버젼
헤더길이 (bytes)
max number
remaining hops
( 각 라우터에서 숫자감소)
분할/재조립
데이터그램 길이
페이로드에 전송되는
상위계층 프로토콜
head.
len
type of
service
“type” of data
(3비트:priority 4비트:ToS)
Flag
fragment
offset
upper
layer
32 bit destination IP address
Options (if any)
1: ICMP 2: IGMP
3: IP in IP 6: TCP
17: UDP 41: IPv6
46: RSVP 89:OSPF
3비트
( unuse, 분할금지,
추가단편화)

## Slide 12: IP 분할 및 재조립
ID
=x
offset
=0
fragflag
=0
length
=4000
ID
=x
offset
=0
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=185
fragflag
=1
length
=1500
ID
=x
offset
=370
fragflag
=0
length
=1040
One large datagram becomes
several smaller datagrams
Example
4000 byte datagram
MTU = 1500 bytes
1480 bytes in data field
offset =
1480/8
*IP 단편화에 의해 DoS공격유발 할 수 있슴

## Slide 13: IP Addressing: introduction
IP address: 호스트, 라우터의 32-bit 식별자
interface: 호스트/라우터와 물리적 링크 사이의 연결
  라우터와 호스트는 여러 개의 인터페이스를 가지고 있슴
  각 인터페이스와 IP 주소가연관됨
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
223.1.1.1 = 11011111 00000001 00000001 00000001
223
1
1
1

## Slide 14: Subnets
IP address:
  subnet part (상위비트)
  host part (하위비트)
What’s a subnet ?
  라우터의 개입없이 물리적으로 다른 노드에 도달함
  동일한 서브넷에 속한 디바이스는 IP address에서 동일한 서브넷 주소를 가짐
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
network consisting of 3 subnets
subnet

## Slide 15: IP addressing: 클래스형 주소
클래스형 주소체계 : Class A,B,C,D,E
: 서브넷 표시
C클래스 주소 : 254개의 호스트 수용(28-2)
(0번은 네트워크를 의미, 255은 브로드케스트용으로 사용)
B클래스 주소 : 65534개의 호스트 수용
D클래스 주소 : 멀티캐스트로 사용
E클래스 주소 : 미래사용
특수한 주소 : 127.0.0.1(루프백주소)

## Slide 16: IP addressing: CIDR
CIDR: Classless InterDomain Routing(사이더)
  비클래스 인터넷 주소할당방식
  주소에 임의의 길이의 서브넷을 표시
  주소형식 : a.b.c.d/x, 여기서 x는 서브넷 부분을 표시
  예) 200.23.16.0/20을 할당받은 경우 이를 다시 작은 주소 블록 8개로 분할 하는 방법
11001000 00010111 00010000 00000000
subnet
part
host
part
조직 0 : 200.23.16.0/23
조직 1 : 200.23.18.0/23
조직 7 : 200.23.30.0/23
조직 2 : 200.23.20.0/23
11001000 00010111 00010010 00000000
11001000 00010111 00010100 00000000
11001000 00010111 00011110 00000000
…
…

## Slide 17: IP 주소변환
ARP
  논리적인 주소를 물리적인 주소로 맵핑

## Slide 18: IP 주소변환
Proxy ARP
  서브넷에 있는 호스트에 대해 가상응답을 하는 라우터

## Slide 19: DHCP: Dynamic Host Configuration Protocol
목표: 호스트가 네트워크에 접속할 때 서버로 부터 동적으로 IP를 얻을 수 있도록 하는 프로토콜
  사용중일 때 갱신이 가능하여야 함
  단기간 네트워크을 사용하는 모바일 사용자 지원
DHCP overview:
  host broadcasts “DHCP discover” msg
  DHCP server responds with “DHCP offer” msg
  host requests IP address: “DHCP request” msg
  DHCP server sends address: “DHCP ack” msg

## Slide 20: DHCP client-server scenario
223.1.1.1
223.1.1.2
223.1.1.3
223.1.1.4
223.1.2.9
223.1.2.2
223.1.2.1
223.1.3.2
223.1.3.1
223.1.3.27
A
B
E
DHCP
server
arriving DHCP
client needs
address in this
network

## Slide 21: DHCP client-server scenario
DHCP server: 223.1.2.5
arriving
client
time
DHCP discover
src : 0.0.0.0, 68
dest.: 255.255.255.255,67
yiaddr: 0.0.0.0
transaction ID: 654
DHCP offer
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 654
Lifetime: 3600 secs
DHCP request
src: 0.0.0.0, 68
dest:: 255.255.255.255, 67
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs
DHCP ACK
src: 223.1.2.5, 67
dest: 255.255.255.255, 68
yiaddrr: 223.1.2.4
transaction ID: 655
Lifetime: 3600 secs

## Slide 22: NAT: Network Address Translation
10.0.0.1
10.0.0.2
10.0.0.3
10.0.0.4
138.76.29.7
local network
(e.g., home network)
10.0.0/24
rest of
Internet
로컬네트워크 데이터그램은 송수신주소로
10.0.0/24를 서브넷으로 하는
주소를 가지고 있슴
로컬네트워크를 떠나는 모든 데이터그램은 동일한 송신IP주소와 다른 송신포트를 가지고 있슴

## Slide 23: NAT: Network Address Translation
Implementation: NAT router must:
  outgoing datagrams: 데이터그램 (송신 IP address, port #) -> (NAT IP address, new port #)로 변환
  NAT 변환 테이블 : (송신 IP address, port #) -> (NAT IP address, new port #) 변환을 기록
  상대 호스트는 (NAT IP address, new port #)를 수신호스트로 응답
  incoming datagrams: NAT변환 테이블을 이용 데이터그램의 수신호스트를 (NAT IP address, new port #) -> (source IP address, port #) 로 변환
참조 : 사설IP 주소 영역
  10.0.0.0 ~ 10.255.255.255(10/8)
  172.16.0.0 ~ 172.31.255.255 (172.16/12)
  192.168.0.0 ~ 192.168.255.255 (192.168/16)

## Slide 24: NAT traversal problem
Client가 10.0.0.1주소를 가진 서버에 접속하고자 할 때
  server address 10.0.0.1 local to LAN (client는 이 주소를 사용할 수 없슴)
  외부에 보이는 address : 138.76.29.7
solution 1: 통계적으로 특정한 NAT주소/포트를 서버의 주어진 포트로 연결되도록 구성(공유기 관리자모드접속)
  포트포워딩 예) (138.76.29.7, port 2500)주소는 항상 (10.0.0.1 port 25000)에 전송
  DMZ(IP주소와 포트범위설정)/Twin IP(MAC주소설정)
10.0.0.1
10.0.0.4
NAT
router
138.76.29.7
Client
?

## Slide 25: NAT traversal problem
solution 2: Universal Plug and Play (UPnP) Internet Gateway Device (IGD) Protocol.
  IGD프로토콜을 이용
  port 변환을 추가/삭제 (with lease times)
  Ex) upnpc –a 192.168.0.9 21 21 TCP
192.168.0.9
192.168.0.1
NAT
router
138.76.29.7
UPnP

## Slide 26: NAT traversal problem
solution 3: relaying (used in Skype)
  사설 IP주소를 사용하는 client가 relay서버에 연결 설정
  외부 client가 relay서버에 접속
  Relay서버가 2개의 연결에 대해 브리지 역할
138.76.29.7
Client
10.0.0.1
NAT
router
1. connection to
relay initiated
by NATted host
2. connection to
relay initiated
by client
3. relaying
established

## Slide 27: ICMP: Internet Control Message Protocol
호스트/라우터에서 네트워크 레벨의 통신을 위해 사용함
  error reporting: unreachable host, network, port, protocol
  echo request/reply (used by ping)
network-layer 로 IP위에 존재
  ICMP msgs carried in IP datagrams
ICMP message: 타입과 코드를 포함한 8바이트의 헤더를 가짐
Type Code description
0 0 echo reply (ping)
3 0 dest. network unreachable
3 1 dest host unreachable
3 2 dest protocol unreachable
3 3 dest port unreachable
3 6 dest network unknown
3 7 dest host unknown
4 0 source quench (congestion
control - not used)
8 0 echo request (ping)
9 0 route advertisement
10 0 router discovery
11 0 TTL expired
12 0 bad IP header
*방화벽 : IP주소와 포트번호를 기반으로 ICMP등 수상한 패킷의 진입을 막음
*IDS(침입탑지시스템) : 헤더필드 뿐만 아니라 페이로드까지
심층적인 패킷 감시 기능 수행